7 m/s na vertical: guiamentos seguros e silenciosos com as guias da igus para calhas articuladas

O desenho aberto, leve e de fácil montagem da GLV reduz o peso e o ruído em aplicações de armazenagem automática

Em aplicações nos armazéns automáticos altamente dinâmicas, são cada vez mais comuns velocidades de 7 m/s. Para assegurar que as calhas articuladas com movimento vertical se mantêm na sua posição de forma segura, a igus desenvolveu o sistema vertical "guidelite", abreviado como GLV. Este combina segurança com baixo peso e fácil montagem, para a máxima dinâmica no movimento. O desenho aberto também reduz a ressonância e, consequentemente, o ruído.

As guias para calhas articuladas são muito utilizadas na indústria, especialmente para cursos longos, nos quais a secção superior da calha articulada desliza sobre a secção inferior. Contudo, em aplicações verticais, frequentemente encontradas no armazenamento de materiais, as guias não são necessárias caso a dinâmica seja reduzida. As calhas articuladas estão simplesmente sujeitas à gravidade. No entanto, isto raramente se verifica nos sistemas mais modernos. A velocidades superiores a 7 m/s, as calhas articuladas têm de estar bem orientadas, de forma a prevenir acidentes. Até ao momento, eram utilizadas as guias praticamente fechadas em chapa metálica. Contudo, estes canais contínuos são de instalação difícil e dispendiosa. Além disso, o desenho fechado cria uma ressonância, que amplifica o ruído no funcionamento da calha articulada. A guidelite vertical aberta (GLV) dá resposta precisamente a estes desafios e, graças ao seu desenho, combina um funcionamento silencioso e uma fácil montagem com elevada segurança, em grande altura e velocidades extremamente elevadas.

Fácil montagem e guiamento com baixo ruído

Há oito anos atrás, com a série guidelok, a igus lançou uma guia que eliminava todas as desvantagens de um canal de chapa metálico ou alumínio. Agora a igus desenvolveu a nova guia GLV para aplicações exclusivamente verticais, usando determinados componentes deste sistema. Tal como no guidelok, a igus não utiliza um canal fechado de chapa metálica para guiar a calha articulada, mas sim guias abertas em plástico com um comprimento de 2000 milímetros. Este desenho aberto minimiza a ressonância e ajuda a manter um ruído de funcionamento reduzido da calha articulada a altas velocidades de até 7 m/s. Existem ainda outras vantagens, como a excelente absorção das vibrações, bem como uma montagem fácil, graças aos parafusos especiais que permitem aparafusar as guias com apenas uma mão, sem ser necessário contra-aperto. Se os cabos ou a calha articulada sofrerem danos, por exemplo, causados pela queda de peças, o desenho aberto da guia permite uma rápida deteção e fácil acesso à área danificada. As reparações podem ser realizadas de forma simples e rápida. A utilização de guias em plástico também reduz o peso global da guia e minimiza os custos de transporte.

Legenda:

Imagem PM1118-1

A guia GLV garante um fornecimento de energia seguro em aplicações verticais, como, por exemplo, em estantes com grande altura. (Fonte: igus GmbH)

| CONTACTO: igus® Lda. Rua Eng. Ezequiel Campos, 239 4100-231 Porto Tel. 22 610 90 00 Fax 22 832 83 21 info@igus.pt www.igus.pt CONTACTO DE IMPRENSA: Oliver Cyrus Head of PR & Advertising igus GmbH Spicher Str. 1a D-51147 Köln Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 ocyrus@igus.de www.igus.de | SOBRE A IGUS : A igus é um dos fabricantes líderes a nível mundial no setor de sistemas de calhas porta-cabos articuladas e casquilhos deslizantes em polímero. A empresa sob gestão familiar com sede em Colónia está representada em 35 países e emprega aproximadamente 3800 colaboradores em todo o mundo. Em 2017 a igus com “motion plastics”, componentes plásticos para aplicações com movimento, conseguiu atingir um volume de vendas de 690 milhões de euros. A igus detém o maior laboratório de testes e as maiores fábricas do seu ramo industrial a fim de poder proporcionar aos seus clientes, em muito pouco tempo, soluções e produtos inovadores adaptados às suas necessidades. Os termos "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, "igear", "iglide", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xiros" são marcas registadas na Alemanha e se aplicável, também a nível internacional protegidas por direitos comerciais. |
| --- | --- |