Macios, mas mais resistentes: os novos cabos da igus para movimentos rápidos em pequenos espaços

O chainflex CFSOFT apresenta um raio de curvatura mínimo de 5 x d (diâmetro exterior), classe 2 para salas limpas e uma garantia de 36 meses

A igus expandiu a sua gama, com cabos especialmente indicados para movimentos com ciclos curtos e rápidos para raios muito reduzidos, graças à elevada flexibilidade. Para além da estrutura de condutores extremamente flexível, o chainflex CFSOFT é constituído por materiais de revestimento muito macios e altamente resistentes ao atrito, de forma a garantir a elevada flexibilidade do cabo. Isto garante uma longa duração de vida em calhas articuladas, mesmo nos espaços de instalação mais reduzidos.

A flexibilidade do chainflex CFSOFT é assegurada pelo novo e especial design dos condutores da igus. Os condutores individuais são compostos por cobre macio e sujeitos a um processo especial de cablagem e entrançamento durante o seu fabrico, o que torna todos os cabos mais flexíveis e macios, em comparação com os cabos flexíveis tradicionais. Isto torna a nova série de cabos ideal para se utilizar de imediato em espaços confinados. Para além de outros setores, na indústria dos semicondutores, são utilizadas calhas articuladas com raios de curvatura muito pequenos. Estes cabos são transportados a grande velocidade, em pequenos cursos com cerca de 0,5 a 1 metro de comprimento, por exemplo, nas máquinas de produção de semi-condutores. Os cabos convencionais forçam as calhas articuladas a abrir, devido ao seu raio de curvatura, afetando, assim, o movimento. O CFSOFT resolve este problema graças ao seu material extra flexível. Os novos cabos foram concebidos para um raio de curvatura de 5 x d, estando simultaneamente em conformidade com a classe 2 para salas limpas.

Fiabilidade garantida mesmo em ambientes exigentes

O CFSOFT oferece uma elevada segurança na sua utilização, uma vez que foi testado em condições reais, durante três anos, no laboratório de testes da igus, que é o maior da sua indústria a nível mundial, com uma área de 2750 metros quadrados. Os resultados dos testes são tidos em conta no desenvolvimento do produto e na ferramenta online de cálculo da duração de vida permitindo à igus ser o único fabricante que oferece uma garantia de 36 meses ou de 10 milhões de ciclos. A duração de vida de um cabo pode ser determinada através das ferramentas disponíveis online. O CFSOFT pode ser encomendado ao metro ou como cabo confecionado. Pode ser configurado com o recurso a diversas ferramentas online e, desta forma, ser adaptado à aplicação do cliente. Como readychain, está também disponível pronto a instalar em sistemas de calhas articuladas.

| CONTACTO: igus® Lda. Rua Eng. Ezequiel Campos, 239 4100-231 Porto Tel. 22 610 90 00 Fax 22 832 83 21 info@igus.pt www.igus.pt CONTACTO DE IMPRENSA: Oliver Cyrus Head of PR & Advertising igus GmbH Spicher Str. 1a D-51147 Köln Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 ocyrus@igus.de www.igus.de | SOBRE A IGUS : A igus é um dos fabricantes líderes a nível mundial no setor de sistemas de calhas porta-cabos articuladas e casquilhos deslizantes em polímero. A empresa sob gestão familiar com sede em Colónia está representada em 35 países e emprega aproximadamente 3800 colaboradores em todo o mundo. Em 2017 a igus com “motion plastics”, componentes plásticos para aplicações com movimento, conseguiu atingir um volume de vendas de 690 milhões de euros. A igus detém o maior laboratório de testes e as maiores fábricas do seu ramo industrial a fim de poder proporcionar aos seus clientes, em muito pouco tempo, soluções e produtos inovadores adaptados às suas necessidades. Os termos "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, "iglide", "iglidur", "igubal", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros" são marcas registadas na Alemanha e se aplicável, também a nível internacional protegidas por direitos comerciais. |
| --- | --- |

Legenda:

Imagem PM6917-1

Os cabos convencionais forçam as calhas articuladas a abrir no caso de raios de curvatura pequenos, afetando, assim, o movimento. O CFSOFT soluciona este problema com o seu material de revestimento macio. (Fonte: igus GmbH)